Leistungsverzeichnis Gusseisentreppen

Pos. 1 _______ Stück	Herstellung, Lieferung und Montage einer Individual-Gusseisentreppe Fabrikat SPRENG oder gleichwertig:

Spindeltreppe

(  ) Modell 2000

(  ) Modell 1900

(  ) Modell 1890

Treppenmaße:

Treppendurchmesser 1660 mm (Mod.2000)

1400 mm (Mod.1900)

1180 mm (Mod.1890)

Geschoßhöhe(n) _____ mm von FFB bis FFB.

Konstruktion bestehend aus Standrohr mit aufgeschobenen Trittelementen.

Trittkonstruktion bestehend aus Spindelelement mit Setzstufe, Trittstufe und Randwinkel.

Trittkonstruktion und Geländerpfosten aus Gusseisen, Standrohr und Fußplatte aus Stahl.

Letzter Tritt verbreitert als Podest entsprechend 2 Stufenbreiten. Zwischenstück aus

Stahlblech als Vergrößerung/Verbindung vom Treppenpodest zur Deckenkante angepasst

an die örtliche Einbausituation.

Unteres Ende des Standrohres auf Stahlfußplatte oder Überschubrohr.

Spindelelemente nach oben ca. 95 cm über Podest verlängert mit Abdeckkappe.

Standrohr rostschutzgrundiert, Trittkonstruktion mit Farbbeschichtung n.A.

Geländer und Handlauf an der Tragkonstruktion fertig montiert, alternativ zur bauseitigen Montage.

Pos. A1 _______ Stück	Alternativ: Stahlteile feuerverzinkt.

Pos. A1 _______ Stück	Alternativ: Stahlteile feuerverzinkt und lackiert n.A.

Pos. 2 _______ m	Stahlgeländer mit einem senkrechten Gusseisen-Pfosten pro Stufe.

Formgebung der Pfosten entsprechend Vorgaben Gusseisentreppe der

Pos. 1 (Modell 2000/1900/1890).

Erforderlichenfalls Geländerfüllungen als senkrechte, runde Zwischenstäbe zwischen

Handlauf und Trittstufe.

Handlaufausführung als :

(  ) Stahlrohr.

(  ) Edelstahlrohr.

(  ) Flachstahl.

(  ) Flachstahl aus Edelstahl.

(  ) Holz.

Pos. 3 _______ m	Podest- und Abschlussgeländer entsprechend Treppengeländer.

Maße:

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gerade.

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gebogen.

Pos. 4 _______ m	Deckenzarge zur Verkleidung des Deckendurchbruchs aus Stahlblech,

Höhe/Dicke ___ / ___ mm

Maße:

___ m Deckenzarge gerade.

___ m Deckenzarge gebogen.

Pos. 5 _______ Stück	Statische Berechnung zur Vorlage beim Prüfstatiker.