Leistungsverzeichnis Stahlspindel-Treppen

Pos. 1 _______ Stück	Herstellung, Lieferung und Montage einer Individual-Stahl-Spindeltreppe Fabrikat

SPRENG oder gleichwertig:

Stahl-Spindeltreppe ____ -geschossig nach DIN 18065 mit einer glatten, durchgehenden Spindel aus Stahlrohr nach Statik und daran angeschweißten, frei auskragenden Tritten, einschließlich montierter Trittbeläge bzw. für die bauseitige Belegung. Geländer und Handlauf an der Tragkonstruktion fertig montiert, alternativ zur bauseitigen Montage.

Treppenmaße:

Grundriss der Treppe entsprechend beigefügtem Plan.

Durchmesser der Treppe _______ mm, Laufbreite der Treppe _______ mm.

Geschosshöhe(n) _______ mm von FFB bis FFB.

Lauflänge _________ Stufen.

Steigungsverhältnis _____ Steigungen s/a = _____ / _____ mm.

Tragkonstruktion:

Spindel als Mittelsäule aus Stahlrohr nach Statik. Spindeldurchmesser abhängig vom

Treppendurchmesser.

Unteres Ende der Treppenspindel auf Stahlfußplatte. Spindel oben ca. 90 - 100 cm über

Podest verlängert, geschlossen.

Trittkonstruktion:

(  ) Abgekantete Stahlblechtritte aus glattem Blech.

(  ) Abgekantete Stahlblechtritte aus strukturiertem Blech (z. B. Riffelblech).

(  ) Versenkte Blechtritte.

(  ) Lochblechtritte.

(  ) Stahltrogtritte.

(  ) Trittschallgedämmte Stahlkastentritte.

(  ) Gitterrosttritte.

(  ) Lochkragenblechtritte.

(  ) Stahlblechkonsolentritte.

(  ) Fächerkonsolentritte.

(  ) Tragarmtritte

(  ) Distanztritte als spezielle Tragkonstruktion für Stufenbeläge aus Holz, Stein etc.

(  ) Faltstufentritte.

(  ) Setzstufentritte.

Trittansicht:

(  ) parallel auskragend.

(  ) konisch auskragend (nach außen verjüngt).

Letzter Tritt verbreitert als Podest, ca. ____ °.

Stahlteile mit Korrosionsschutzanstrich.

Pos. A1 _______ Stück    	Alternativ: Trittkonstruktion gemäß beigefügtem Detail.

Pos. A1 _______ Stück    	Zulage: trittverdeckende Flachstahlaußenwange, Dicke ______ mm.

Pos. A1 _______ Stück    	Alternativ: Stahlteile feuerverzinkt.

Pos. A1 _______ Stück    	Alternativ: Stahlteile in Edelstahl, matt geschliffen.

Pos. 2 _______ Stück	Trittbeläge aus

(  ) Holz: Buche, Eiche, Ahorn, Sonstige, Dicke 40mm, massiv, versiegelt.

(  ) Stein: Granit, Marmor, Sonstige, Dicke 30mm, poliert.

(  ) Sonstige

Pos. 3 _______ m	Treppengeländer

Geländerausführung als:

(  ) Stahlstabgeländer ohne Ober- und Untergurt.

(  ) Stahlstabgeländer mit Untergurt, ohne Obergurt.

(  ) Stahlstabgeländer mit Obergurt, ohne Untergurt.

(  ) Stahlstabgeländer mit Ober- und Untergurt.

(  ) Stahlgeländer mit Kniegurten aus

(  ) Rundstahl.

(  ) Flachstahl.

(  ) Flachstahlband.

(  ) Stahlgeländer mit Füllungen, bestehend aus Rahmen zur Aufnahme von

(  )  senkrechten Stahlstäben.

(  )  Welldrahtgitter.

(  )  Lochblechen.

(  ) Stahlgeländer mit Glasfüllungen aus Sicherheitsglas mit Glashaltern.

(  ) Stahlgeländer mit Glasfüllungen aus Acrylglas mit Glashaltern.

(  ) Glasgeländer mit Glasbrüstungen aus Sicherheitsglas.

(  ) Blechbrüstungsgeländer.

Pfosten aus:

(  ) Stahlrohr.

(  ) Flachstahl.

(  ) Profilstahl.

(  ) Doppelflachstahl.

Handlaufausführung als:

(  ) Stahlrohr,

(  ) Edelstahlrohr.

(  ) Flachstahl.

(  ) Flachstahl aus Edelstahl.

(  ) Stahlkasten.

(  ) Holz.

(  ) als Wandhandlauf.

(  ) als Spindelhandlauf.

Geländerhöhe mindestens 90 cm bzw. nach Angabe.

Pos. 4 _______ m	Podest- und Abschlussgeländer entsprechend Treppengeländer.

Maße:

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gerade.

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gebogen.

Pos. 5 _______ m	Deckenzarge zur Verkleidung des Deckendurchbruchs aus Stahlblech, Höhe/Dicke ___ / ___ mm.

Maße:

___ m Deckenzarge gerade.

___ m Deckenzarge gebogen.

Pos. 6 _______ Stück	Statische Berechnung zur Vorlage beim Prüfstatiker.