Leistungsverzeichnis Industrie- und Fluchttreppe System HBS

Pos. 1 _______ Stück	Herstellung, Lieferung und Montage einer Industrie- und Fluchttreppe Fabrikat

SPRENG System HBS oder gleichwertig:

Stahl-Spindeltreppe ____ -geschossig nach DIN 18065 mit einer glatten, durchgehenden

Spindel aus Stahlrohr nach Statik und daran verschraubten, auskragenden Trittenstufen.

Montage durch Verschraubung der Tritte an der Spindel.

Geländer und Handlauf ebenfalls in Stahl, an der Trittkonstruktion durch Verschraubung befestigt. Treppe fertig montiert, alternativ zur bauseitigen Montage.

Treppenmaße:

Grundriss der Treppe entsprechend beigefügtem Plan.

Durchmesser der Treppe _______ mm, Laufbreite der Treppe _______ mm.

Geschosshöhe(n) _______mm von FFB bis FFB.

Lauflänge _________ Stufen. Steigungsverhältnis ____Steigungen s/a = _____ / _____ mm.

Tragkonstruktion:

Spindel als Mittelsäule aus Stahlrohr nach Statik. Spindeldurchmesser abhängig vom

Treppendurchmesser.

Unteres Ende der Treppenspindel auf Stahlfußplatte. Spindel oben ca. 100 cm über

Podest verlängert, geschlossen.

Trittkonstruktion:

An der Stufeninnenseite Anschlussblech mit Bohrungen zur Verschraubung mit der

Treppenspindel. Stufen außenseitig mit runden Deckblechen verschweißt.

Deckbleche mit Bohrungen zur Verschraubung mit den Geländerpfosten.

Trittausführung als :

(  ) Gitterrosttritte, Maschenweite __________ (30/30, 30/10, Sondergröße), als

(  ) Schweißpressroste (SP).

(  ) Pressroste (P).

(  ) mit Sicherheitsantrittskante.

(  ) Rutschhemmende Roste mit gezahnten Tragstäben.

(  ) Strukturierte Blechtritte (Riffel- oder Tränenblechtritte).

(  ) Lochkragenblechtritte.

Letzter Tritt verbreitert als Podest ca. ____ °.

Podestvergrößerung über Treppenradius als Laufsteg Länge/Breite _____ / _____ mm.

Unteres Ende der Treppenspindel auf Stahlfußplatte. Spindel oben ca. 90 cm über Podest

verlängert, geschlossen.

Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Pos. A1 _______ Stück	Zulage: Trittverdeckende Flachstahlaußenwange, Dicke _____ mm.

Pos. A1 _______ Stück	Alternativ: Stahlteile in Edelstahl, matt geschliffen.

Pos. 2 _______ m	   	Treppengeländer als:

(  ) Stahlstabgeländer mit Ober- und Untergurt.

(  ) Stahlstabgeländer mit Untergurt, ohne Obergurt.

(  ) Rohrgeländer mit einem Kniegurt aus Rundstahl.

(  ) Rohrgeländer mit mehreren Kniegurten aus Rundstahl.

(  ) Rohrgeländer mit Füllungen in Rahmen aus:

(  ) Welldrahtgitter.

(  ) Lochblech.

(  ) Rohrgeländer mit Füllungen aus Stahlblech.

Pfosten zur Verschraubung mit den Stufen aus:

(  ) Stahlrohr.

(  ) Flachstahl.

(  ) Profilstahl.

Handlauf aus :

(  ) Stahlrohr.

(  ) Flachstahl.

Geländerhöhe mindestens 100 cm bzw. nach Angabe.

Pos. A1 _______ Stück	Zulage: Spindelhandlauf auf Konsolen.

Pos. A1 _______ Stück	Zulage: Zusätzlicher Kinderhandlauf am Geländer.

Pos. A1 _______ Stück	Zulage: Abschlußtüre am Treppenantritt, geländerhohe Ausführung.

Pos. 3 _______ m	Podest - und Abschlussgeländer entsprechend Treppengeländer.

Maße:

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gerade.

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gebogen.

Pos. 4 _______ Stück	Schutzkäfig am Treppenantritt mit Abschlusstüre und Panikbeschlag.

Pos. 5 _______ Stück	Statische Berechnung zur Vorlage beim Prüfstatiker.