Leistungsverzeichnis Zweiwangen-Stahltreppen

Pos. 1 _______ Stück	Herstellung, Lieferung und Montage einer Individual-Zweiwangen-Stahltreppe Fabrikat

SPRENG oder gleichwertig:

Zweiwangen-Stahltreppe ____ -geschossig nach DIN 18065 mit Außenwangen aus

Stahl. Trag- und Trittkonstruktion in Stahl, einschließlich montierter Trittbeläge bzw. für

die bauseitige Belegung. Geländer und Handlauf an der Tragkonstruktion fertig montiert,

alternativ zur bauseitigen Montage.

Treppenmaße:

Grundriss der Treppe entsprechend beigefügtem Plan.

Laufbreite der Treppe _______ mm.

Geschosshöhe(n) _______ mm von FFB bis FFB.

Lauflänge _________ Stufen.

Steigungsverhältnis _____Steigungen s/a = _____ / _____ mm.

Tragkonstruktion:

Trittverdeckende Wangen:

(  )  aus Flachstahl (Dicke entsprechend Statik).

(  )  als Stahlhohlkasten unterschiedlicher Dicke.

(  )  Rechteckrohr.

(  )  Profilstahl.

Wangenansicht:

(  ) ober - und unterseitig durchlaufend.

(  ) oberseitig abgestuft.

(  ) ober- und unterseitig abgestuft.

Tritte zwischen den Wangen verschweißt.

Trittkonstruktion als:

(  ) Abgekantete Stahlblechtritte aus glattem Blech.

(  ) Abgekantete Stahlblechtritte aus strukturiertem Blech (z. B. Riffelblech).

(  ) Glatte Stahlblechtritte.

(  ) Versenkte Blechtritte.

(  ) Lochblechtritte.

(  ) Stahltrogtritte.

(  ) Trittschallgedämmte Stahlkastentritte.

(  ) Konsolentritte.

(  ) Gitterrosttritte.

(  ) Lochkragenblechtritte.

(  ) Faltstufentritte.

(  ) Setzstufentritte.

Podest(e) gemäß beigefügtem Plan, entsprechend einem -vergrößerten Tritt mit ca. ____ °.

Stahlteile mit Korrosionsschutzanstrich.

Pos. A1 _______ Stück  	Alternativ: Trittkonstruktion gemäß beigefügtem Detail.

Pos. A1 _______ Stück  	Alternativ: Stahlteile feuerverzinkt.

Pos. A1 _______ Stück  	Alternativ: Stahlteile in Edelstahl, matt geschliffen.

Pos. 2 _______ Stück	Trittbeläge aus:

(  ) Holz: Buche, Eiche, Ahorn, Sonstige, Dicke 40 mm, massiv, versiegelt.

(  ) Stein: Granit, Marmor, Sonstige, Dicke 30 mm, poliert.

(  ) Sonstige.

Pos. 3 _______ m	Treppengeländer

Geländerausführung als:

(  ) Stahlstabgeländer ohne Ober- und Untergurt.

(  ) Stahlstabgeländer mit Untergurt, ohne Obergurt.

(  ) Stahlstabgeländer mit Obergurt, ohne Untergurt.

(  ) Stahlstabgeländer mit Ober- und Untergurt.

(  ) Stahlgeländer mit Kniegurten aus:

(  ) Rundstahl.

(  ) Flachstahl.

(  ) Stahlseilen.

(  ) Flachstahlband.

(  ) Stahlgeländer mit Füllungen, bestehend aus Rahmen zur Aufnahme von:

(  )  senkrechten Stahlstäben.

(  )  Welldrahtgitter.

(  )  Lochblechen.

(  ) Stahlgeländer mit Glasfüllungen aus Sicherheitsglas mit Glashaltern.

(  ) Stahlgeländer mit Glasfüllungen aus Acrylglas mit Glashaltern.

(  ) Glasgeländer mit Glasbrüstungen aus Sicherheitsglas.

(  ) Blechbrüstungsgeländer.

Pfosten aus:

(  ) Stahlrohr.

(  ) Flachstahl.

(  ) Profilstahl.

(  ) Doppelflachstahl.

Handlaufausführung als:

(  ) Stahlrohr.

(  ) Edelstahlrohr.

(  ) Flachstahl.

(  ) Flachstahl aus Edelstahl.

(  ) Stahlkasten.

(  ) Holz.

(  ) als Wandhandlauf.

Geländerhöhe mindestens 90 cm bzw. nach Angabe.

Pos. 4 _______ m	Podest- und Abschlussgeländer entsprechend Treppengeländer.

Maße:

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gerade.

____ m Abschlussgeländer im Grundriss gebogen.

Pos. 5 _______ m	Deckenzarge zur Verkleidung des Deckendurchbruchs aus Stahlblech,

Höhe/Dicke ___ / ___ mm.

Maße:

___ m Deckenzarge gerade.

___ m Deckenzarge gebogen.

Pos.6 _______ Stück	Statische Berechnung zur Vorlage beim Prüfstatiker.